Утверждена

Постановлением Администрации

МО «Вознесенское городское поселение»

От 09.12.2014г. № 331

Схема теплоснабжения муниципального образования Вознесенское городское поселение до 2028 г.

Санкт-Петербург - 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение	4

Краткая характеристика Вознесенского городского поселения	6

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	9

2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	12

3	Перспективные балансы теплоносителя	13

4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	14

5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	16

6	Перспективные топливные балансы	17

7	инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	18

8	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	22

9	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	26

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения муниципального образования Вознесенское городское поселение.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Вознесенского городского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 г.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения  Вознесенского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области до 2028 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией ООО «БИОТЕПЛОСНАБ» и Администрацией Вознесенского городского поселения.

# Краткая характеристика Вознесенского городского поселения

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области) – Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

Вознесенское городское поселение расположено в северо-восточной части Подпорожского района Ленинградской области.

Граница Вознесенского городского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере граничит с республикой Карелия;

на юге – с Вологодской областью;

на востоке омывается Онежским озером.

Территория Вознесенского городского поселения – 172 200 га

На 1 января 2011 года численность населения составляла 3437 человек.

Границы Вознесенского городского поселения представлены на рис. 1.

Рис. 1 Границы муниципальных образований Подпорожского муниципального района

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

дер. Богданово,

пгт. Вознесенье,

дер. Володарская,

дер. Гимрека,

дер. Кипрушино,

дер. Конец,

дер. Красный Бор,

дер. Родионово,

дер. Соболевщина,

дер. Щелейки,

Климат

Климат проектируемой территории характеризуется как атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое лето.

Минимум температуры -39ºС, максимум +39ºС. Среднегодовая температура воздуха

составляет около 4,0ºС тепла, в июле среднесуточная температура 17,4ºС. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет - 8,5ºС. Поступление солнечного тепла на протяжении года неравномерное, что обусловлено большими изменениями высоты стояния солнца над горизонтом (в полдень от 7 градусов в декабре до 53 градусов в июне) и продолжительности дня (от 5 часов 50 минут в декабре до 18 часов 10 минут в июне).

Самый теплый месяц в году – июль; средняя температура его +17,4ºС. Прохождение масс тропического воздуха повышает иногда температуру в полдень до 30–33ºС. Вторая половина лета влажная. В это время выпадает много осадков – до 224 мм.

В летние месяцы относительная влажность воздуха составляет примерно 60%. Наиболее дождливым бывает август, когда количество осадков достигает 81 мм. Но благодаря высокой температуре воздуха, кратковременности дождей и песчаной почве влага долго не задерживается.

Среднегодовое количество осадков – 594 мм. Однако в зимние месяцы (декабрь – март) их выпадает лишь 100 мм. Почва промерзает на глубину от 6 до 78 сантиметров.

В основном преобладают западные и юго-западные ветры. Они дуют преимущественно в холодное время года. С мая по сентябрь направление ветров меняется на южное и юго-восточное. Всего за год набирается в среднем 13–14 дней, когда ветры достигают пятнадцати метров в секунду (в основном – в сентябре, декабре и январе).

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной  4,60 Гкал/ч на отопление и 0,39 Гкал/ч на ГВС.

Как следует из данных, приведенных в таблице, у теплоснабжающей организации есть дефицит в тепловой мощности теплоисточника. Кроме этого существует проблема в техническом состоянии вспомогательного оборудования котельной, а также в не отлаженности гидравлического режима тепловых сетей.

Выработка тепла котельной в 2012 г. составила 13 588,29 Гкал, отпущенная тепловая энергия с коллекторов 13 017,58 Гкал.

По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2025 года) общая подключенная мощность потребителей тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий п. Вознесенье на расчетный срок составит 5,59 Гкал/ч.

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей представленных в виде двух 48-ми квартирных домов.

Структура потребителей тепловой энергии за 2012 г. представлена в таблице.

| Наименование потребителей | Отопление, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | ВСЕГО, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка | 4 510,32 | 575,65 | 5 085,97 |
| Бюджетные организации | 1 147,80 |  | 1 147,80 |
| Иные потребители | 1 511,26 |  | 1 511,26 |
| Собственные нужды коммунального хозяйства |  |  |  |
| ИТОГО | 7 169,37 | 575,65 | 7 745,02 |

Рис. 2 Карта градостроительного зонирования

Расчетные тепловые нагрузки жилого фонда, обслуживаемого ООО «БИОТЕПЛОСНАБ» к 2028 г. составят 5,59 Гкал/ч.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают здания многоквартирной застройки и общественно-деловая застройка п. Вознесенье. Индивидуальный жилищный фонд п. Вознесенье, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения. Потребители других населенных пунктов не попадают в радиус эффективного теплоснабжения, ввиду своей нагрузки и удаленности от источника.

Общая нагрузка п. Вознесенье с учетом перспективы составит 5,59 Гкал/ч к 2028 г.

# Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовка на котельных имеется.

Основываясь на расчетах программного комплекса ZuluThermo расход воды на утечки:

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.103, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.103, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.318, т/ч

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по развитию источников тепловой энергии МО «Вознесенское городское поселение» были разработаны, исходя из следующих критериев:

- обеспечение надежного теплоснабжения потребителей;

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей на площадках нового строительства.

На сегодняшний день утвержденные методические документы по определению условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления отсутствуют.

Зоны действия централизованного и индивидуального теплоснабжения сосредоточены в исторически сложившихся районах МО «Вознесенское городское поселение». Перспективное строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов не запланировано.

Перспективное индивидуальное жилищное строительство планируется в зонах действия индивидуального теплоснабжения. Перевод существующих, а также подключение перспективных потребителей, расположенных в зоне действия индивидуального теплоснабжения, к системе централизованного теплоснабжения в настоящее время технически осуществить невозможно. На сегодняшний день существующая система централизованного теплоснабжения МО «Вознесенское городское поселение» имеет ряд существенных технологических проблем и ограничений.

Рассмотрение вопроса организации централизованного теплоснабжения в зонах действия индивидуального теплоснабжения может быть выполнено в рамках дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения МО «Вознесенское городское поселение» при условии реализации мероприятий по устранению технологических проблем и ограничений системы централизованного теплоснабжения.

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения  Вознесенского городского поселения.

Данный вариант предусматривает увеличение тепловой мощности за счет установки еще одного котла на 2 МВт. Ремонт существующих тепловых сетей с увеличением диаметра труб и прокладку новых сетей.

В таблице представлены балансы тепловых мощностей источников, на рис. 13 указаны тепловые сети на перспективу до 2028 г.

| Показатель | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| Уст. тепл. мощность | Гкал / ч. | 6,02 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Расп. тепл. мощность | Гкал / ч. | 4,94 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Подкл. нагрузка | Гкал / ч. | 4,98 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Подкл. Нагрузка с уч. потерь 8,0% | Гкал / ч. | 6,92 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| Резерв | Гкал / ч. | -1,98 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Рис. 3 Тепловые сети и тепловые нагрузки  на расчетный период

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения  Вознесенского городского поселения.

Данный вариант предусматривает увеличение тепловой мощности за счет установки еще одного котла на 2 МВт. Ремонт существующих тепловых сетей с увеличением диаметра труб и прокладку новых. Прокладка будет осуществляться подземным канальным способом, изоляция из пенополиуретана.

| Условный проход | Диапазон температур, 0С | Протяженность теплопроводов в двухтрубном исчислении, м. |
| --- | --- | --- |
|  | min | max | канальная | бесканальная | наружная |
| 20 | 50 | 95 |  |  | 12 |
| 25 | 50 | 95 |  |  | 28 |
| 32 | 50 | 95 |  |  | 158 |
| 40 | 50 | 95 |  |  | 178,5 |
| 50 | 50 | 95 |  |  | 592,5 |
| 70 | 50 | 95 |  |  | 186 |
| 80 | 50 | 95 |  |  | 1 018 |
| 100 | 50 | 95 |  |  | 427 |
| 125 | 50 | 95 |  |  | 1 607 |
| 150 | 50 | 95 |  |  | 86 |
| 200 | 50 | 95 |  |  | 616 |
| Итого | 50 | 95 |  |  | 4 909 |

Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в п. Вознесенье.

Количество перекладываемых в двухтрубном исполнении представлены в табл.

| Период строительства | Диаметр | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2018 | 20 | 12 | Ремонт ветхих сетей |
|  | 25 | 28 |  |
|  | 32 | 158 |  |
|  | 40 | 178,5 |  |
|  | 50 | 592,5 |  |
|  | 70 | 186 |  |
|  | 80 | 1 018 |  |
|  | 100 | 427 |  |
|  | 125 | 1 326 |  |
|  | 150 | 367 |  |
|  | 200 | 337 |  |
|  | 250 | 279 |  |
| 2013-2018 | 32 | 48 | Новое строительство |
|  | 40 | 48 |  |
|  | 70 | 40 |  |
|  | 100 | 60 |  |
| Всего в 2-х трубном исчислении |  | 5 105 |  |

# Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселке является щепа.

Сведения о годовом потреблении основного топлива источником теплоснабжения представлены в таблице.

| Источник | Ед. изм. | 2012 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щепа | м3/год | 10 421,10 | 11 674,14 | 11 674,14 | 11 674,14 |

Неснижаемый запас резервного топлива для источников централизованного теплоснабжения составляет 540 м3.

# инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В настоящей работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения поселения.

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На рис. 5 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с подземным типом прокладки.

Рис. 5 Удельная стоимость прокладки тепловых сетей тыс. руб. /м.п.

Инвестиции в источники на период 2013-2028 гг., запланированы в объеме 12,00 тыс. руб.

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице:

| Период строительства | Диаметр | Длина | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2018 | 20 | 12 | подземный | 0,07 | 99,63 |
|  | 25 | 28 | подземный | 0,17 |  |
|  | 32 | 158 | подземный | 0,95 |  |
|  | 40 | 178,5 | подземный | 1,07 |  |
|  | 50 | 592,5 | подземный | 7,11 |  |
|  | 70 | 186 | подземный | 2,79 |  |
|  | 80 | 1 018 | подземный | 18,32 |  |
|  | 100 | 427 | подземный | 8,75 |  |
|  | 125 | 1 326 | подземный | 31,82 |  |
|  | 150 | 367 | подземный | 9,54 |  |
|  | 200 | 337 | подземный | 10,11 |  |
|  | 250 | 279 | подземный | 8,93 |  |
|  | 32 | 48 | подземный | 0,29 | 2,41 |
|  | 40 | 48 | подземный | 0,29 |  |
|  | 70 | 40 | подземный | 0,6 |  |
|  | 100 | 60 | подземный | 1,23 |  |
| Всего в 2-х трубном исчислении |  | 5 105 |  |  | 102,04 |

Как следует из таблицы и анализа общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 114,04 млн. руб.

При расчете ценовых последствий для потребителей при реализации принятого плана капитальных вложений учитывались следующие условия:

- цена поставки тепловой энергии (услуг) регулируется органами государственного ценового регулирования;

- полномочия государственного ценового регулирования распределены между следующими органами: федеральный (ФСТ), региональный (тарифные комитеты органов исполнительной власти субъектов РФ); муниципальный (в случае наделения полномочиями органов местного самоуправления);

- показатели производственной программы ЕТО на перспективный период до 2028 г. приняты по экспертной оценке с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии по данным организации, с учетом перспективных тепловых нагрузок на период до 2028 г.;

- снижения потерь тепловой энергии при транспортировке с учетом завершения реализации мероприятий по строительству и перекладке тепловых сетей.

- при прогнозировании производственных расходов товарного отпуска учитывались показатели инфляции и прогнозные тарифы на покупные энергоносители и воду, расчет которых представлен в таблице.

Расчет ценовых последствий реализации мероприятий предполагает, что инвестиционная составляющая в тарифе и срок ее включения в тариф, должны обеспечивать баланс интересов теплоснабжающих организаций  и потребителей услуг теплоснабжения и обеспечивать покрытие обоснованных финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий и подлежащих возмещению через тарифные источники.

Разработанный вариант тарифного сценария основан на необходимости обеспечения:

- допустимой тарифной нагрузки на потребителей, доступности услуг теплоснабжения потребителям;

- приемлемых для ЕТО показателей эффективности инвестиций при реализации мероприятий (простых и дисконтированных).

Прогноз тарифов ЕТО на тепловую энергию и их индексов роста на 2014-2029 гг. приведены в таблице:

| Наименование | Дополн. | Ед. изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию (по данным Минэкономразвития РФ до 2030 г.) |  | % | 112,0 | 110,5 | 111,0 | 111,2 | 111,4 | 111,1 | 111,3 | 110,9 | 111,3 | 109,2 | 108,4 | 108,1 | 107,4 | 107,0 | 105,5 | 104,6 | 104,5 |
| Коэффициент влияния на тариф % капитальных затрат в тарифе | 20% | ед. | 1 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
|  | 60% | ед. | 1 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 |
|  | 100% | ед. | 1 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию |  | руб./Гкал | 1900,48 | 2100,03 | 2331,034 | 2592,11 | 2887,61 | 3208,135 | 3570,654 | 3959,855 | 4407,319 | 4812,792 | 5217,067 | 5639,649 | 6056,983 | 6480,972 | 6837,425 | 7151,947 | 7473,785 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию, % капитальных затрат в тарифе | 20% | руб./Гкал | 1900,48 | 2152,531 | 2389,31 | 2656,912 | 2959,8 | 3288,338 | 3659,92 | 4058,852 | 4517,502 | 4933,112 | 5347,493 | 5780,64 | 6208,408 | 6642,996 | 7008,361 | 7330,746 | 7660,629 |
|  | 60% | руб./Гкал | 1900,48 | 2255,433 | 2503,53 | 2783,926 | 3101,293 | 3445,537 | 3834,882 | 4252,885 | 4733,46 | 5168,939 | 5603,13 | 6056,983 | 6505,2 | 6960,564 | 7343,395 | 7681,191 | 8026,845 |
|  | 100% | руб./Гкал | 1900,48 | 2360,434 | 2620,082 | 2913,531 | 3245,674 | 3605,943 | 4013,415 | 4450,877 | 4953,826 | 5409,578 | 5863,983 | 6338,966 | 6808,049 | 7284,613 | 7685,266 | 8038,788 | 8400,534 |

Величина тарифа к 2029 году с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию будет составлять  7 473,79 руб./Гкал. Тариф к 2029 году, учитывая Индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и величину 20 % капитальных затрат, заложенную в тариф, будет составлять 7 660,63 руб./Гкал. Тариф к 2029 году, учитывая Индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и величину 60 % капитальных затрат, заложенную в тариф, будет составлять 8 026,85 руб./Гкал. Тариф к 2029 году, учитывая Индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и с учетом, что вся величина капитальных затрат закладывается в тариф, будет составлять 8 400,53 руб./Гкал.

При существующих тарифах на тепловую энергию, теплоснабжающие компании не в состоянии выполнить модернизацию системы теплоснабжения города за свой счет. Проведение реконструкции системы теплоснабжения предполагается с привлечением средств из Федерального и местного бюджетов, а также с привлечением инвесторов.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «БИОТЕПЛОСНАБ» отвечает требованиям критериям по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения Вознесенского городского поселения.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Вознесенское городское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».